## Slide 1: Regelreserve- und Spotmarktteilnahme von HaushaltskundInnen am Beispiel von Elektroboilern
Christian Fuchs (AIT Austrian Institute of Technology)
Florian Guschl (World Direct)
IEWT, Wien, 08.09.2021

## Slide 2: Überblick und Motivation
Teil des Forschungsprojekts Flex+
  Pooling von flexiblen Komponenten in Privathaushalten
  Vermarktung von dezentralen Prosumer Flexibilität
Ziele
  Teilnahme der Pools am
    Dayahead Spotmarkt
    Regelenergiemarkt
    Intradaymarkt
  Senkung der Stromkosten für EndkundInnen
  Berücksichtigung der Prosumer-Eigeninteressen

## Slide 3: Beispiel Elektroboiler
Maximaler Wärmeinhalt
Minimaler Wärmeinhalt
Flexibilitätspotential
Potential für Flexibilität pro Einheit ist abhängig von den Temperaturgrenzen

## Slide 4: Beispiel Elektroboiler
Maximaler Wärmeinhalt
Minimaler Wärmeinhalt
Maximaler Wärmeinhalt
Minimaler Wärmeinhalt
Flexibilitätspotential
Aggregiertes
Flexibilitätspotential
Potential für Flexibilität pro Einheit ist abhängig von den Temperaturgrenzen
Pooling ermöglicht Aggregation der Flexibilität
Vermarktung von höheren Leistungen

## Slide 5: Methodik
Anschluss der Elektroboiler an Flex+ Plattform
Flex+ Plattform

## Slide 6: Methodik
Anschluss der Elektroboiler an Flex+ Plattform
Übertragung des Zustandes der Einheit in 15 minütiger Auflösung
Flex+ Plattform
Boiler-Daten
(15min)

## Slide 7: Methodik
Anschluss der Elektroboiler an Flex+ Plattform
Übertragung des Zustandes der Einheit in 15 minütiger Auflösung
Optimierung des Fahrplans und Einkauf der Leistung
Flex+ Plattform
Optimierer
Lieferant
Boiler-Daten
(15min)

## Slide 8: Methodik
Anschluss der Elektroboiler an Flex+ Plattform
Übertragung des Zustandes der Einheit in 15 minütiger Auflösung
Optimierung des Fahrplans und Einkauf der Leistung
Steuerung der Geräte auf Basis von Kundenverhalten, Marktgegebenheiten, und Ladezustand der Einheit
Flex+ Plattform
Optimierer
Lieferant
Boiler-Daten
(15min)
Fahrplan
(15min)
Gelieferte Leistung

## Slide 9: Methodik
Anschluss der Elektroboiler an Flex+ Plattform
Übertragung des Zustandes der Einheit in 15 minütiger Auflösung
MILP-Optimierung des Fahrplans und Einkauf der Leistung
Steuerung der Geräte auf Basis von Kundenverhalten, Marktgegebenheiten, und Ladezustand der Einheit
Schalten von Regelenergieabrufen über Flex+ Plattform
Flex+ Plattform
Optimierer
Lieferant
Boiler-Daten
(15min)
Fahrplan
(15min)
Gelieferte Leistung
Netzbetreiber
Regelenergieabrufe

## Slide 10: Use Cases
Referenzszenario
  Pool ohne Optimierung mit Flat-Price
Teilnahme am Dayahead Spotmarkt
  Kostenoptimierter Einkauf von Leistung am Tag vor Lieferung
Teilnahme Spotmarkt und Sekundär- und Tertiär-Regelenergiemarkt
  Angebot von 4h-Produkten am Tag vor Lieferung
Teilnahme am Spotmarkt und Intradaymarkt
  Kontinuierlicher Handel über EPEX Spot
  Handel theoretisch bis 5min vor Lieferbeginn möglich

## Slide 11: Teilnahme am Dayahead Spotmarkt
Einkauf über EPEX Spot ermöglicht Nutzung dynamischer Strompreise
Flexibilität ermöglicht Heizen zu Zeitpunkten mit günstigen Preisen
Eigeninteressen des Haushalts können berücksichtigt werden
Chart: Kostenoptimierter Energiebezug
Preise sind am Vortag bekannt und Prosumer kann den kostenminimalen Betrieb entweder selber oder über Aggregator optimieren
Zwei Strombörsen derzeit relevant für AT:
  EXAA (AT): Auktion um 10:15 Uhr, 15-Min-Preise
  EPEX Spot (AT/DE): Auktion um 12:00 Uhr, 1-h-Preise

## Slide 12: Teilnahme am Sekundär- und Tertiär-Regelenergiemarkt
Präqualifikation des Boilerpools für den Sekundärregelenergiemarkt
    Durch TIWAG, World Direct, Austria Email
Optimierung erfolgt auf Basis von Preis, Last und Abruf-Prognosen
Negative Regelenergie wird zum Heizen verwendet
Positive Regelenergie durch Leistungsvorhaltung -> Resultiert in Netto-Leistungseinspeisung ins Netz
Hier am Beispiel im Pool von 30 Elektroboilern mit jeweils 2,7kW Leistung
Chart: Vorhaltung von Leistung bei Angebot von positiver Sekundärregelleistung
| 00:00:00 | 00:15:00 | 00:30:00 | 00:45:00 | 01:00:00 | 01:15:00 | 01:30:00 | 01:45:00 | 02:00:00 | 02:15:00 | 02:30:00 | 02:45:00 | 03:00:00 | 03:15:00 | 03:30:00 | 03:45:00 | 04:00:00 | 04:15:00 | 04:30:00 | 04:45:00 | 05:00:00 | 05:15:00 | 05:30:00 | 05:45:00 | 06:00:00 | 06:15:00 | 06:30:00 | 06:45:00 | 07:00:00 | 07:15:00 | 07:30:00 | 07:45:00 | 08:00:00 | 08:15:00 | 08:30:00 | 08:45:00 | 09:00:00 | 09:15:00 | 09:30:00 | 09:45:00 | 10:00:00 | 10:15:00 | 10:30:00 | 10:45:00 | 11:00:00 | 11:15:00 | 11:30:00 | 11:45:00 | 12:00:00 | 12:15:00 | 12:30:00 | 12:45:00 | 13:00:00 | 13:15:00 | 13:30:00 | 13:45:00 | 14:00:00
Angebot Sekundärleistung positiv [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DA-Einkauf [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | 0 | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 0 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 5.5 | 8.25 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 8.25 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 13.75 | 2.75 | 11 | 13.75 | 2.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 8.25 | 5.5 | 8.25 | 5.5 | 0 | 11 | 0

## Slide 13: Teilnahme am Intradaymarkt
Optimierter Einkauf von Leistung am Fließmarkt anhand von ID-Durchschnittspreisen
Chart: Nachhandeln von Leistung am Intraday Markt
Optimierter Einkauf von Leistung am Fließmarkt anhand von ID-Durchschnittspreisen
Optimierung der Fahrpläne im 15 Minuten Takt (Echtzeit)
  Nutzung von kurzfristigen Preisschwankung zum Nachhandeln von Leistung
Höhere Fluktuation bei den Intraday-Preisen als bei Day-Ahead
  Flexibilität kann mehr genutzt werden

## Slide 14: Potentialanalyse
Mögliche jährliche Einsparungen anhand Simulationsmodell
  Teilnahme am Dayahead Spotmarkt: 6,9%
  Teilnahme am Dayahead Markt mit Intraday Trading: 12,4%
  Teilnahme am Dayahead und Regelenergiemarkt: 18,5%
Chart: Gesamtkosten/Jahr
| Referenz | Dayahead | Dayahead+Intraday | SRL+DA+Intraday
 | 60.4678 | 56.2732 | 52.9691 | 49.2611

## Slide 15: Demobetrieb
Herausforderungen
  Prognoseabweichungen müssen durch Intraday-Handel ausgeglichen werden
  Failsafes bei Fehlfunktion eines Gerätes
  Kommunikation zwischen Hardware und zentraler Plattform

## Slide 16: Die Idee: Die Warmwasserbereitung im Haushalt flexibilisieren und als Energiespeicher nutzen.
IoT – Steuerung heizt den Speicher, bei:
Bedarf für negative Regelenergie
Überschüssen aus Wind und PV
Gerade günstigen Tarifen
Energie-lieferanten
Energie-märkte
Pooling/
Eigenverbrauchs-optimierung
Eigene PV-Produktion
Kontinuierliche Messung des Energieinhalts
Notes:   Energiespeicherpotential nutzbar machen
  Hardwarecontroller (GSM Netz, zentrale Plattform)
    In Speicher integriert
    Energieinhalt abrufbar
    Für Regelenergiemarkt Präqualifiziert

## Slide 17: Anwendung negative Regelenergie 1
Zur Netzstabilisierung und Prävention von Stromausfällen
Aktuelle Kapazität
Aktuelle Energieaufnahme
Maximale verfügbare Kapazität
Angeforderte Regelenergie
Notes:   Schnittstelle IEC-Verbindung
  TIWAG / Abrufsignal
  Aufteilung auf Warmwasserspeicher
  Skalierbarkeit, Ausblick, Potential -> Je mehr Speicher desto bessser
  Stakeholderworkshop, bei Interesse bei uns melden

## Slide 18: Anwendung negative Regelenergie 2
Schaltung nach verfügbarer Kapazität
Zapfung
Aufheizung durch Abruf
Aufheizung für Komforthaltung
Notes:   Schnittstelle IEC-Verbindung
  TIWAG / Abrufsignal
  Aufteilung auf Warmwasserspeicher
  Skalierbarkeit, Ausblick, Potential -> Je mehr Speicher desto bessser
  Stakeholderworkshop, bei Interesse bei uns melden

## Slide 19: Kontaktdaten
Christian Fuchs, AIT Austrian Institute of Technology
Jungautor
christian.fuchs@ait.ac.at
Florian Guschl, World Direct
Junior Consultant
florian.guschl@world-direct.at

## Slide 20: Regelreserve- und Spotmarktteilnahme von HaushaltskundInnen am Beispiel von Elektroboilern
Christian Fuchs (AIT Austrian Institute of Technology)
Florian Guschl (World Direct)
IEWT, Wien, 08.09.2021