## Slide 1
Regionalization of four storylines for the decarbonization of the European power system including flexibilities
08.09.2021
Christian Perau

## Slide 2: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 3: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 4: Einleitung & Motivation
Energiesysteme sind im Wandel
Integration erneuerbarer Energiequellen stellt das Energiesystem vor Herausforderungen
EU Green Deal
Urteil BVerfG vom 29.04.2021

## Slide 5: Einleitung & Motivation
Um erneuerbare Energien in andere Sektoren zu bringen stehen verschiedene flexible Verbraucher zur Verfügung
  Wärmepumpen, E-Autos, Heimbatteriespeicher
Erhöhte Stromnachfrage in der Zukunft zu erwarten
Aufgrund schwankender Einspeisung der Erneuerbaren wird eine flexible Nachfrage notwendig sein
Im Rahmen des Projektes ENSURE1 wird untersucht wie sich insbesondere die Stromnetze in Zukunft verändern müssen
In dieser Arbeit werden dabei die Auswirkungen der flexiblen Verbraucher, insbesondere Heimbatteriespeicher, auf HS-Netz- und Systemebene für Europa untersucht
1: https://www.kopernikus-projekte.de/projekte/ensure

## Slide 6: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 7: Methodik - Regionalisierung
Ziele der Erneuerbaren Energien sind oft auf nationaler Ebene definiert
Regionalisierung der Stromerzeugungskapazitäten und der Stromnachfrage inklusive flexibler Verbraucher (z.B. Wärmepumpe/Elektromobilität)
Ergebnis: Erzeugungskapazitäten und Zeitreihen für Stromerzeugung und -nachfrage auf Hochspannungsebene

## Slide 8: Methodik – Stochastische Optimierung der Heimbatteriespeicher
Zielfunktion: Stromkosten
Füllung/Leerung der Batterie
Deckung der Stromnachfrage
Abregelung <= PV-Erzeugung
Maximale Netzeinspeisung
Maximal gespeicherte Energie
Maximale Laderate
Maximale Entladerate
Nichtnegativitätsbedingung
Zur Reduktion der Komplexität: Diskretisierung der Speicherstände
Lösung mittels Back-Propagation
Indizes - Typ
Erzeugung g
Nachfrage d
Abgeregelt w
Indizes - Akteur
Haushalt hh
PV pv
Batterie b
Netz g
Variablen
Strommenge x
Speicherstand v

## Slide 9: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 10: Anwendungsfall - Storylines
Vier Stoylines aus dem Projekt ENSURE
Stoyline A: Referenzszenario, 85% THG-Reduktion bis 2050
Stoyline B: Ambitionierter Klimaschutz, Klimaneutral bis spätestens 2050
Stoyline C: Europäischer Fokus, Klimaneutral bis 2050
Stoyline D: Dezentrales Szenario, Klimaneutral bis 2050

## Slide 11: Anwendungsfall – Parametrisierung der Stochastischen Optimierung
Betrachtung jeweils dreier Zustände der Lastprognose und der Erzeugungsprognose der PV-Anlage
Fehler: Normalverteilt, Mittelwert 0, Standardabweichung 0.15 für Haushaltslast und 0.05 für PV-Erzeugung
 98760 Szenarien
Maximale Einspeisung für PV-Anlagen: 50%
C-Rate: 1
Maximale Ladeleistung = Maximale Entladeleistung
Konstante Kosten für Strombezug vom Netz und einen Erlös von 1/10 der Strombezugskosten

## Slide 12: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 13: Ergebnisse – Regionalisierung der flexiblen Stromnachfrage
Regionalisierung der Stromnachfrage in Stoyline B
Besonders dicht besiedelte Gebiete weisen eine hohe Dichte flexibler Verbraucher auf
2030 kommt der größte Teil der flexiblen Stromnachfrage aus dem Wärmebereich
2050 wesentlich höherer Anteil aus E-Mobilität
Stromnachfrage aus Heimspeichern gering im Vergleich zu übrigen flexiblen Verbrauchern

## Slide 14: Ergebnisse – Auswirkung der Heimspeicher auf Hochspannungsebene
Reduktion in PV-peaks
Annäherung an die Stromnachfrage
Bei hoher Einspeisung durch Windenergie kommt es teilweise zu Überschussstrom in den Abendstunden
 Führt möglicherweise zu Abregelung

## Slide 15: Ergebnisse – Auswirkung der Heimspeicher auf nationaler Ebene
Ähnliche Effekte auf nationaler Ebene
 Äbhängig von der Residuallast in anderen Ländern und Netzrestriktionen kann es zu Abregelungen von Windenergie in den Abendstunden kommen

## Slide 16: Ergebnisse – Auswirkung der Heimspeicher auf jährliche Residuallast
Reduzierung der maximalen Residuallast und maximalem Stromüberschuss
Nur sehr geringfügige Verschiebung in der Anzahl der Stunden mit negativer bzw. positiver Residuallast

## Slide 17: Agenda
Einleitung & Motivation
Methodik
Anwendungsfall
Ergebnisse
Zusammenfassung & Ausblick

## Slide 18: Zusammenfassung und Ausblick
Regionalisierung der Stromerzeugungsanlagen und Stromnachfrage konventioneller und flexibler Verbraucher auf Hochspannungsebene
Stochastische Optimierung der Heimbatteriespeicher zur Maximierung des Eigenverbrauchs
Ergebnisse zeigen, eine Minimierung von PV-Einspeisespitzen, und eine erhöhte Einspeisung in den Abendstunden
Bei hoher Einspeisung durch Windturbinen kann es dazu zu erhöhter Abregelung kommen. Dies muss durch Netzberechnungen weiter untersucht werden. Generell aber Verbesserung des Systems.
Weitere Untersuchungen nötig in Bezug auf
  Netzrestriktionen
  Größe der Batteriespeicher
  Mögliche systemische Verbesserungen durch geplanten Einsatz von PtX und Flexibilisierung der Stromnachfrage durch Wärmepumpen und E-Mobilität

## Slide 19
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
Christian Perau
Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Industrielle Produktion (IIP), Lehrstuhl für Energiewirtschaft
E-Mail: christian.perau@kit.edu
Tel.: +49 721 608-44577

## Slide 20: Backup – Methodik Regionalisierung Last

## Slide 21: Backup – Regionalisierung der Erzeugunsanlagen in 2030
Storyline A
Storyline B
Storyline C
Storyline D

## Slide 22: Backup – Regionalisierung der Erzeugunsanlagen in 2050
Storyline A
Storyline B
Storyline C
Storyline D

## Slide 23: Backup – Regionalisierung der Stromnachfrage in 2030
Storyline A
Storyline B

## Slide 24: Backup – Regionalisierung der Stromnachfrage in 2030
Storyline C
Storyline D

## Slide 25: Backup – Dispatch an verschiedenen Netzknoten (1)

## Slide 26: Backup – Dispatch an verschiedenen Netzknoten (2)

## Slide 27: Backup – Dispatch in Frankreich in 2050

## Slide 28: Backup – Dispatch in Österreich in 2050

## Slide 29: Backup – Dispatch in der Schweiz in 2050