## Slide 1: Der Energiefluss in Österreich mit ausschließlich erneuerbaren Energien
IEWT
Benjamin Stöckl, TU Graz

## Slide 2: Ablauf
Ziel
Vorgehensweise
  Annahmen zur Berechnung
  Eingesetzte Energieträger
  Substitutionsmethoden
  Szenarien
Potentiale
Berechnungsergebnisse
Fazit

## Slide 3: Ziel
Energiefluss mit rein erneuerbaren Energieträgern
Abschätzung des Endenergieverbrauchs und des benötigten Primärenergieaufkommens
Keine zeitliche Betrachtung
Vergleich mit theoretischen Potentialen
Abschätzung der zukünftigen Importabhängigkeit

## Slide 4: Vorgehensweise
Analyse des aktuellen Energieverbrauchs
Substitutionsmöglichkeiten & Wirkungsgrade der Umwandlungen
Berechnung des Primärenergieaufkommens
  4 Szenarien
Vergleich mit Potentialen erneuerbarer Energien

## Slide 5: Substitution fossiler Energie
Thermische Energie
  Großteil der Industrie, Dienstleistungen, privaten Haushalte & Landwirtschaft
  Unterschiedliche Temperaturen
  Ausnahme: Hochöfen (Stahlerzeugung)
  Keine Effizienzsteigerung
Transport/Mobilität
  PKW: E-Mobilität
  LKW, Schiene & Traktoren: E-Mobilität, Wasserstoff
  Schiff: Wasserstoff
  Flugzeug: synthetic Fuels
Elektrische Energie
  Keine Substitution

## Slide 6: Primärenergieträger
Biogene Energie
Wasserkraft
Photovoltaik
Windenergie
Umgebungswärme
Brennbare Abfälle
Elektrische Energie
Wasserstoff
Syn-Fuels
Grünes Gas
Fernwärme
Biomasse
Umgebungswärme
Endenergieträger

## Slide 7: Annahmen zu der Berechnung
Aktueller Endenergieverbrauch bleibt konstant
Energieeinsparung nur bei Technologiewechsel
Keine thermische Energie direkt aus elektrischer Energie
KWK-Anlagen für Fernwärme
Brennbare Abfälle weiterhin vorhanden
Transportverluste als gleicher Anteil
Keine Energiespeicherung berücksichtigt

## Slide 8: Technische Potentiale
Wasserkraft
  Aktuelle Nutzung: 144 PJ
  Technisches Potential: 180 – 190 PJ
  Kleinkraftwerke und Modernisierung
Wind
  Aktuelle Nutzung: 22 PJ
  Technisches Potential: 150 – 250 PJ
  Große Studienbandbreite
Photovoltaik
  Aktuelle Nutzung: 5 PJ
  Technisches Potential: 176,7 PJ
  Flächenverbrauch & Zellenwirkungsgrad
Biomasse
  Aktuelle Nutzung: 227 PJ
  Technisches Potential: 242 – 420 PJ
  Inkl. Biomethan

## Slide 9: Basisszenario

## Slide 10: Ergebnisse Basisszenario l
Insgesamt benötigtes Primärenergieaufkommen: 1.102,9 PJ
  2018: 1.417 PJ (Nettoprimärenergieverbrauch)
  Reduktion um 314,1 PJ
  Großteils im Verkehrssektor
Bedarf an elektrischer Energie steigt auf 630,3 PJ (2018: 266 PJ)
  54% elektrischer Endverbrauch
  35% Elektrolyse
  11% Transportverluste
  Potentialauslastung der Primärenergieträger: 85%
Biomassebedarf: 470,6 PJ
  Potential reicht nicht aus!
  Import von 95,6 PJ (20,3%)

## Slide 11: Ergebnisse Basisszenario ll
166,3 PJ Wasserstoff benötigt
  Ca. je 1/4 Methanisierung, Synthetisierung, Endverbrauch & Umwandlungsverluste
Biomethanpotential ausreichend
Umgebungswärme trotz 4x-Steigerung weiterhin gering
Transport- & Umwandlungsverluste steigen an!
  Umwandlungsverluste steigen auf 118,6 PJ (2018: 91 PJ)
  Große Verluste bei Elektrolyse & KWK-Anlagen
  Transportverluste steigen aufgrund des hohen Bedarfs an elek. Energie

## Slide 12: Vergleich - Primärenergieaufkommen
(Nettoimporte: 917)

## Slide 13
(Angaben in PJ)
Basisszenario
2018

## Slide 14: Energiefluss - Verkehr
(Angaben in PJ)
Basisszenario
2018

## Slide 15: Ergebnisse Wachstumsszenario
Primärenergieaufkommen: 1.242 PJ
  Geringer als 2018
96% Potentialauslastung (elektrische Energie)
Biomasseimport: 153,4 PJ (29%)
  Vergleich BS: 95,6 PJ (20,3%)

## Slide 16: Ergebnisse Effizienzszenario
Primärenergieaufkommen: 998,7 PJ
Potential für Wind, PV & Wasserkraft zu 77% ausgelastet
Biomasseimporte in Höhe von 48 PJ
Umwandlungsverluste mit 108,3 PJ höher als 2018 (91 PJ)

## Slide 17
Primärenergieaufkommen: 1.046,2 PJ
Effizienz der Umwandlungsschritte weniger elek. Energie
Biomasseimporte sinken gering: 83,2 PJ (vgl. BS 95,6 PJ)
Umwandlungsverluste mit 41,8 PJ deutlich unter aktuellen

## Slide 18: Potentialauslastung
Biomasseverbrauch über Potential
Wasserkraft & Biomasse hohe aktuelle Auslastung – PV & Wind sehr gering
Wasserkraft in Basis- & Effizienzszenario „unter“ Studienbandbreite

## Slide 19: Fazit
Energieeinsparung durch erneuerbare Energie möglich!
Starke Nutzung elektrischer Energie und Biomasse
Großes Potential inländischer Erzeugung vorhanden – abhängig von der Wirtschaftlichkeit & Umsetzbarkeit
Technologie weitgehend ausreichend

## Slide 20: Danke für die Aufmerksamkeit!
Benjamin Stöckl
Email: benjamin.stoeckl@student.tugraz.at
https://www.facebook.com/iee.tugraz/
https://www.linkedin.com/company/iee-tugraz
Notes: Somit danke ich für ihre Aufmerksamkeit, gibt es noch Fragen?